Změna č. 3 ÚPO RYCHNOVEK řeší změnu ÚPO na k. ú. Rychnovek a na k. ú. Zvole

# návrh

# ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY Č. 3 ÚPO RYCHNOVEK

Zadavatel:                                                       Obec Rychnovek

Pořizovatel:                                                    Městský úřad Jaroměř

Projektant:                                                       Ing. arch. Karel Novotný

Brožíkova 1684

500 12 Hradec Králové

IČO: 44385803

Číslo autorizace: ČKA 2039

Tel.: 604 566 916, 495 265 812

E-mail: arch.k.novotny@seznam.cz

Obsah

###### Textová část odůvodnění změny č. 3 ÚPO Rychnovek obsahuje:

- Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

- Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu.

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.

- Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno.

- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

- Údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu listů k němu připojené grafické části.

Poznámka:

Změna č. 3 ÚPO je vyznačena do mapových příloh ÚPO Rychnovek, zpracovaného Ing. arch. Emilem Králíkem, schváleného v roce 2001.

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Změna č. 3 ÚPO Rychnovek je koordinována s následující územně plánovací dokumentací:

- Politika územního rozvoje ČR 2008 – změna č. 3 ÚPO je s politikou územního rozvoje v souladu. Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou ČR dne 20.7.2009 pro územní plánování ve správním obvodu města Jaroměř, jako obce s rozšířenou působností, nebudou požadavky změny č. 3 ÚPO Rychnovek dotčeny. Území obce se nenachází ve specifické oblasti, ani v rozvojové oblasti, ani v rozvojové ose.

- Program rozvoje Královéhradeckého kraje (2006) – změna č. 3 ÚPO je s programem rozvoje kraje v souladu.

- ÚPN VÚC Hradecko – Pardubická sídelní regionální aglomerace – obec je zahrnuta v řešení ÚPN VÚC, se kterým je změna č. 3 ÚPO v souladu.

Změna č. 3 ÚPO Rychnovek se neprojeví v řešení širších územních vztahů.

Žádné požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem ani dalších širších územních vztahů nejsou pro řešení změny č. 3 ÚPO stanoveny.

2. Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

Zadání změny č. 3 ÚPO Rychnovek je respektováno. Změna č. 3 ÚPO respektuje stanoviska k zadání tak, jak byla uplatněna dotčenými orgány státní správy. Změna č. 3 ÚPO splňuje následující požadavky, vyplývající ze zadání:

- řeší území v rozsahu požadovaném v zadání

- rozvíjí obytnou funkci obce

- řeší dopravní zpřístupnění podnikatelské zóny komunikací navrženou v mimo zastavěné území

- respektuje plochy ÚSES, včetně regionálních biokoridorů RK 771, RK 1267 a regionálních biocenter 986 Zvolská stráň a 1633 Stará Metuje

- respektuje plochu EVL CZ0523288 Stará Metuje

- koordinuje jednotlivé funkční složky území

- respektuje vyvážený rozvoj území

- navržené řešení respektuje ochranu životního prostředí

Pokyny pro zpracování návrhu řešení nebyly uplatněny, na základě schváleného zadání změny č. 3 ÚPO nebyl koncept zpracován.

3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Změna č. 3 ÚPO Rychnovek zachovává stávající urbanistickou koncepci obce při ustálené dopravní síti železnice, silnic 2. a 3. třídy a místních komunikací. Koncepce návrhu vychází ze současné urbanistické struktury obce, na níž přirozeným způsobem navazuje. Původní koncepce územního plánu není návrhem změny č. 3 narušena, změna č. 3 ÚPO vytváří předpoklady pro ochranu životního prostředí v zastavěném území v k. ú. Rychnovek návrhem komunikace pro dopravní obsluhu podnikatelské zóny po pozemcích mimo zastavěné území i mimo schválené zastavitelné plochy. Nově vymezené plochy lokalit Z2/III, Z3/III a Z5/III vytvářejí podmínky pro podporu trvalého bydlení v obci. Lokality Z2/III a Z3/III v k. ú. Zvole navazují na zastavěné území v k. ú. Zvole, lokalita Z5/III leží v zastavěném území k. ú. Rychnovek, řešené území je přístupné po stávajících silnicích a místních komunikacích.

Celé správní území obce je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy podle §22 odst. 2 tohoto zákona, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Změnou č. 3 ÚPO není ohrožena žádná z památek na území obce Rychnovek.

Předmětem ochrany přírody jsou na území obce zejména plochy regionálního a lokálního systému ekologické stability a Evropsky významná lokalita CZ0523288 Stará Metuje. Lokality řešené změnou č. 3 ÚPO leží zcela mimo plochy ÚSES a plochy ochrany přírody. Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou touto změnou ÚPO dotčené. Dopady této změny na zemědělský půdní fond jsou vyhodnocené v kapitole č. 5 tohoto odůvodnění. Změna č. 3 ÚPO neřeší nová protierozní opatření, ochranu před povodněmi, plochy pro dobývání nerostů ani plochy pro rekreaci.

Pro správní obvod úřadu územního plánování v Jaroměři byl zpracován rozbor udržitelného rozvoje území. Na základě závěrů všech dosavadních projednání lze konstatovat, že návrh změny č. 3 ÚPO přijatým řešením vytvoří předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce, který uspokojuje potřebu současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Z výsledků projednání zadání změny ÚPO vyplývá vyváženost jednotlivých složek osídlení a přírodního prostředí. Předmětem změny č. 3 ÚPO Rychnovek je rozvoj funkčních ploch „plocha smíšená obytná - venkovská“ a „plocha dopravní infrastruktury – silniční“. Změna č. 3 ÚPO řeší změny funkčního využití území na celkové ploše 20 790 m².

Koncepce změny č. 3 ÚPO nebyla řešena ve variantách.

Zásady řešení veřejné infrastruktury z platného Územního plánu obce Rychnovek nebudou návrhem změny č. 3 ovlivněny.

Vodovod

Celé správní území obce Rychnovek leží v CHOPAV Východočeská křída.

Rychnovek má vybudovaný systém zásobování vodou, který využívá vlastních zdrojů, vodovod zásobuje vodou obyvatelstvo v Rychnovku a ve Zvoli. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Rychnovek – Zvole je Obec Rychnovek. Vodovod je zásobován vodou jímanou vrtem J-3 Zvole (V Borku), odkud je voda čerpána do úpravny vody Zvole, kde je dezinfikována a odželezňována. Odtud je voda dopravována  výtlačným řadem do nadzemního věžového vodojemu Akvavel, z něho je rozvedena do spotřebiště.

V souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje bude i nadále probíhat zásobování těchto částí obce vodou stávajícím způsobem. Navržené zastavitelné plochy budou napojené na obecní vodovod.

Pro uvažovanou výstavbu bude zajištěn dostatečný zdroj požární vody dle současně platné ČSN 73 0873 „Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou“ a ČSN 73 6639 „Zdroje požární vody“ a příjezdové komunikace pro požární vozidla.

Kanalizace

V řešeném území probíhá v současné době individuální likvidace odpadních vod.

V obci je plánována výstavba splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, napojená na ČOV Jaroměř. Odpadní vody z řešených lokalit zastavitelných ploch budou do této kanalizace po její realizaci zaústěny.

Elektrorozvody

Současná koncepce zásobování elektrickou energií zůstane zachována. Všechny lokality změny č. 3 ÚPO budou napojené na rozvody elektrické energie v obci.

Ochranná pásma elektrizační soustavy:

Dle zákona č. 458/2000 Sb. s platností od 1.1.2001, §46 a v souladu s § 98, odst. 2, který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č. 79/1957 Sb. a zákona č. 222/1994 Sb, §19 (s účinností od 1.1.1995) jsou pro zařízení v elektroenergetice platná následující ochranná pásma:

| Zařízení | Dle zákona č. 79/1957 Sb. | Dle zákona č. 222/1994 Sb. | Dle zákona č.458/2000 Sb. |
| --- | --- | --- | --- |
| nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV | 15 | 12 | 12 |
| nadzemní vedení do 35 kV- vodiče bez izolace | 10 | 7 | 7 |
| podzemní kabelové vedení do 110 kV,vč. měřící a zabezpečovací techniky | 1 | 1 | 1 |
| elektrické stanice | 30 | 20 | - |
| stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV | 10 | 7 | 7 |

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě strany. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Zásobování plynem

Rychnovek není plynofikován. Ani pro lokality změny č. 3 ÚPO není možno zatím počítat s přivedením zemního plynu do této lokality.

4. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, v zadání změny č. 3 ÚPO Rychnovek nebylo požadováno.

Ze schváleného zadání změny č. 3 ÚPO Rychnovek nevyplynul požadavek na zpracování posouzení vlivu na životní prostředí. Krajský úřad rovněž vyloučil možný vliv na území soustavy NATURA 2000 a dále sdělil, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona.

Řešení změny č. 3 ÚPO Rychnovek je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje území.

5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

5.1 Ochrana zemědělského půdního fondu

Změna č. 3 ÚPO Rychnovek navazuje na schválený územní plán obce a jeho změny č. 1 a 2. Změna č. 3 ÚPO je zpracována pro lokality Z1/III a Z5/III v k. ú. Rychnovek a Z2/III, Z3/III v k. ú. Zvole. Změnou č. 3 ÚPO Rychnovek jsou dotčené pozemky o celkové výměře 20 790 m².

5.2 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

Zábory lesních pozemků pro jiné funkční využití nejsou požadovány.

Přehled o struktuře a výměrách pozemků, odnímaných ze zemědělského půdního fondu:

| LOKA LITA URB. ŘEŠ. | FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ LOK. | KATASTR. ÚZEMÍ | VÝMĚRY V HA | VÝMĚRA ZEM.PŮDY V ŘEŠ.LOK. DLE KULUR | VÝMĚRA NEZEMĚD POZEMKŮ. V ha | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CELK | V ZAST. ČÁST OBCE | MIMO ZAST. ČÁST OBCE | BPEJ | TŘÍDA OCHRANY | DRUH POZEMKU |  | V ZAST ČÁST OBCE | MIMO ZAST ČÁST OBCE |  |  |
|  |  |  |  | změna č. 3 ÚPO Rychnovek |  |  |  |  |  |  |
| Z1/III | místní | Rychnovek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komunik- |  | 0,95 | 0 | 0,95 | 3.23.12 | IV. | orná | 0,20 | 0 | 0,20 |  |  |
|  | ce |  |  |  |  | 5.20.11 | III. | orná | 0,36 | 0 | 0,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.50.01 | III. | orná | 0,39 | 0 | 0,39 |  |  |
| Z2/III | bydlení | Zvole | 0,60 | 0 | 0,60 | 5.20.11 | III. | TTP | 0,60 | 0 | 0,60 |  |  |
| Z3/III | bydlení | Zvole | 0,349 | 0 | 0,349 | 5.20.11 | III. | TTP | 0,349 | 0 | 0,349 |  |  |
| Z4/III | zrušeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z5/III | bydlení | Rychnovek | 0,18 | 0,18 | 0 | 5.20.11 | III. | TTP | 0,18 | 0,18 | 0 |  |  |
|  |  | celkem | 2,079 | 0,18 | 1,899 |  |  |  | 2,079 | 0,18 | 1,899 |  |  |

6. Údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Odůvodnění Změny č. 3 ÚPO Rychnovek se skládá z výše uvedené textové části v následujícím počtu listů textu:

Obsah odůvodnění změny č. 3 ÚPO:

3.  Textová část odůvodnění změny č. 3 ÚPO – 6 stránek A4

4.  Koordinační výkres – grafická příloha na 1 mapovém listu v měřítku  1:5000

5.  Výkres širších vztahů – 1 mapový list, měřítko 1:50000

6.  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 1 mapový list, měřítko 1:5000